26 июня 2012 года							102

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №234 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2014 годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

- Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №234 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2014 годы» (далее -  Решение) следующие изменения:

- в наименовании, пункте 1 Решения, в наименовании инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2014 годы (далее – Программа) цифры «2011-2014» заменить цифрами «2011-2015»;

- разделы «Сроки реализации Программы», «Цели Программы», «Задачи Программы», «Объемы финансирования по источникам», «Ожидаемые результаты реализации Программы» и «Целевые индикаторы и показатели» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации Программы | 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Цели Программы | модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с необходимостью: увеличения их мощностей; увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; предотвращения перегрузки правобережных очистных сооружений канализации и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижения экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижения качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты; снижения расхода электроэнергии; предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города |
| Задачи Программы | выполнение мероприятий по восполнению запасов подземных вод Мало-Кизильского месторождения; проведение гидрогеологических исследований на Усть-Янгельском месторождении подземных вод с целью определения возможного объема добычи воды и ее качества, а также утверждение эксплуатационных запасов подземных вод с дальнейшим освоением месторождения; проведение гидрогеологических исследований на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод с целью разработки мероприятий по увеличению добычи воды с данного источника в пределах утвержденных запасов; проведение гидрогеологических исследований на Янгельском месторождении подземных вод с целью оценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения; строительство насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора с целью увеличения объема добываемой и подаваемой питьевой воды потребителям; выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной способности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации; строительство хозфекального коллектора переброски части бытовых стоков с правобережных на левобережные очистные сооружения; строительство установки по обезжелезиванию питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора с целью улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, в соответствии с требованиями СанПиН по содержанию железа и марганца; замена экологически опасной технологии обеззараживания бытовых стоков жидким хлором на экологически безопасную – ультрафиолетовым излучением; выполнение реконструкции левобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью увеличения их мощности и улучшения технологии очистки; выполнение реконструкции правобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью улучшения технологии очистки до нормативных показателей очистки; оптимизация систем добычи, транспортировки питьевой воды, транспортировки стоков; создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей |
| Объем финансирования по источникам | общий объем финансирования Программы – 2 242 988 тыс. рублей, в том числе за счет средств: предприятия – 769 741 тыс. рублей (прибыль предприятия, плата за подключение, надбавка к тарифу); областного бюджета – 650 862 тыс. рублей; бюджета города – 822 385 тыс. рублей |

| Ожидаемые результаты реализации Программы | сохранение объема забора воды в размере 92-98 тыс. куб.м в сутки из Мало-Кизильского месторождения подземных вод в маловодные годы; оценка эксплуатационных запасов Усть-Янгельского месторождения подземных вод и увеличение суммарных эксплуатационных запасов воды на 10-25 тыс. куб.м в сутки; определение мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов Верхне-Кизильского и Янгельского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 8 тыс.куб.м в сутки из Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 5 тыс.куб.м в сутки за счет освоения Усть-Янгельского месторождения подземных вод (1 этап); обеспечение принятия дополнительных объёмов бытовых сточных вод (20 тыс.куб.м в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города; обеспечение возможности регулирования объёмов подачи бытовых сточных вод на очистные сооружения города; разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб.м в сутки; обеспечение возможности транспортировки бытовых сточных вод с территории Ленинского и Правобережного районов в городе, минуя территорию открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»; снижение негативного воздействия на окружающую среду и людей от применяемой экологически опасной технологии по обеззараживанию воды жидким хлором; достижение оптимального режима работы насосного оборудования и водопроводных сетей и снижение количества аварийных ситуаций; увеличение срока эксплуатации водопроводных и канализационных сетей с 25 до 50 лет; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; снижение потерь и неучтённых расходов воды в системе водоснабжения; повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования; оптимизация системы добычи питьевой воды; оптимизация системы транспортировки питьевой воды; оптимизация системы транспортировки бытовых стоков; создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей; увеличение мощности левобережных очистных сооружений бытовых стоков с 47 тыс.куб.м в сутки до 55 тыс.куб.м в сутки (при выполнении реконструкции в полном объеме); улучшение технологии и достижение качественных показателей очистки бытовых сточных вод; достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1мг/л); создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | увеличение мощности и надежности систем водоснабжения и водоотведения; увеличение объемов забора воды на 8 тыс.куб.м в сутки из Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 5 тыс.куб.м в сутки из Усть-Янгельского месторождения подземных вод; увеличение пропускной способности водопроводных (на 801,368 куб.м в час) и канализационных (на 723,6 куб.м в час) сетей; увеличение пропускной способности левобережных очистных сооружений (на 139,795 куб.м в час); предотвращение перегрузки правобережных очистных сооружений и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижение расхода электроэнергии до 9% (на 5960 тыс. кВт.ч); снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты; предотвращение террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города |

3) главу 4 изложить в следующей редакции:

«4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Целями Программы являются модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с необходимостью:

увеличения их мощностей;

увеличения пропускной способности  сетей водоснабжения и водоотведения;

предотвращения перегрузки правобережных очистных сооружений канализации и оптимизация работы левобережных очистных сооружений;

снижения экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков;

улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

достижения качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты;

снижения расхода электроэнергии;

предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города.

Задачами Программы являются:

выполнение мероприятий по восполнению запасов подземных вод Мало-Кизильского месторождения;

проведение гидрогеологических исследований на Усть-Янгельском месторождении подземных вод с целью определения возможного объема добычи воды и ее качества, а также утверждение эксплуатационных запасов подземных вод с дальнейшим освоением месторождения;

проведение гидрогеологических исследований на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод с целью разработки мероприятий по увеличению добычи воды с данного источника в пределах утвержденных запасов;

проведение гидрогеологических исследований на Янгельском месторождении подземных вод с целью оценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения;

строительство насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора с целью увеличения объема добываемой и подаваемой питьевой воды потребителям;

выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной способности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации;

строительство хозфекального коллектора   переброски части бытовых стоков с правобережных на левобережные очистные сооружения;

строительство установки по обезжелезиванию питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора с целью улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, в соответствии с требованиями СанПиН по содержанию железа и марганца;

замена экологически опасной технологии обеззараживания бытовых стоков жидким хлором на экологически безопасную – ультрафиолетовым излучением;

выполнение реконструкции левобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью увеличения их мощности и улучшения технологии очистки;

выполнение реконструкции правобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью улучшения технологии очистки до нормативных показателей очистки;

оптимизация систем добычи, транспортировки питьевой воды, транспортировки стоков;

создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей.»;

- главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магнитогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону поглощения источника, в том числе проектно-изыскательские работы | Искусственная подпитка питьевого источника для сохранения и увеличения объемов забора воды. Необходимость искусственного восполнения запасов подземных вод на месторождении в маловодный период | Сохранение объема забора воды в размере 92-98 тыс. куб.м в сутки из Мало-Кизильского месторождения подземных вод. Рациональное использование природных ресурсов |
| 2 | Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод (Верхне-Кизильское, Янгельское и Усть-Янгельское месторождения) | На Верхне-Кизильском месторождении подземных вод необходима разработка мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов, так как объем забора воды составляет не более 50 процентов от утвержденных запасов. Причина - ошибки при установлении эксплуатационных запасов и особенности геологического строения и геохимического состава водовмещающих пород, в результате чего на водозаборе происходят кольматационные процессы, вызывающие снижение дебета скважин, поэтому добыча воды на месторождении падает. На Янгельском месторождении подземных вод необходимы гидрогеологические исследования для переоценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения, так как длительная эксплуатация источника привела к массовым проявлениям карстово-суффозионных процессов (провалы, воронки) с резким ухудшением качества воды и реальной возможностью выхода из строя водозабора. Для увеличения забора воды необходима организация нового Усть-Янгельского водозабора на территории Агаповского муниципального района в 35 км от северо-восточной границы города в долине реки Урал выше устья реки Янгелька | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Определение возможного объема добычи и качества воды Усть-Янгельского месторождения подземных вод, а также утверждение эксплуатационных запасов в количестве 10-25 тыс.куб.м в сутки Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Определение мероприятий по увеличению добычи воды с Верхне-Кизильского месторождения подземных вод в пределах утвержденных запасов Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Определение эксплуатационных запасов и разработка мероприятий для их искусственного восполнения |
| 3 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами (проектирование и строительство) | Увеличение объема добываемой и подаваемой питьевой воды в город | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение объемов забора воды с Верхне-Кизильского месторождения подземных вод на 8 тыс.куб.м в сутки |

| 4 | Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод. 1 этап | Организация нового Усть-Янгельского водозабора на территории Агаповского муниципального района в 35 км. от северо-восточной границы города в долине реки Урал непосредственно выше устья реки Янгелька | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение объемов забора подземных вод на 5 тыс. куб.м в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров | Год ввода в эксплуатацию – 1970 год. Износ стального водовода -100 процентов. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с действующими нормами. Необходима замена изношенного участка водовода с увеличением пропускной способности | Снижение аварийности на магистральных водоводах. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение пропускной способности на 2177 куб.м в сутки |
| 6 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду800мм от Янгельского питьевого водозабора до Янгельских резервуаров (протяженностью 4 км, строительство) | Год ввода в эксплуатацию – 1970 год. Износ стального водовода -100 процентов. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с действующими нормами. Необходима замена наиболее изношенного участка водовода | Снижение аварийности на магистральных водоводах. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города |
| 7 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм | Год ввода в эксплуатацию – 1998 год (строительство водовода велось около 10 лет). Износ стального водовода -100 процентов из-за электрохимической коррозии в связи с тем, что трасса водовода проходит вблизи от железнодорожных путей. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с действующими нормами. Необходима замена стальных труб на полиэтиленовые (участок 6 км от Листопрокатного цеха №3 ОАО «ММК» до водопроводной насосной станции №21, участок 4 км от ул.Шоссейной до ул.Чкалова) и замена диаметра 700 мм на 500 мм в связи с оптимизацией гидравлического режима | Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории города. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет |
| 8 | Оптимизация системы добычи питьевой воды | Требуется организация оптимального оперативного управления системой с целью снижения затрат электроэнергии, снижения утечек и потерь воды путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание уровня в резервуарах насосных станций, необходимость замены электрооборудования | Снижение затрат электроэнергии до 9%, предотвращение потерь и утечек воды, повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования |
| 9 | Оптимизация системы транспортировки питьевой воды | Требуется организация оптимального оперативного управления системой с целью снижения затрат электроэнергии, снижения утечек и потерь воды путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание уровня в резервуарах насосных станций, необходимость замены электрооборудования | Снижение затрат электроэнергии до 9%, предотвращение потерь и утечек воды, повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования |
| 10 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей | Организация оперативного контроля за расходованием энергоресурсов | Снижение затрат электроэнергии |
| 11 | Создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости | Необходимость защиты объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города, относящихся к категории А1, от террористических актов, несанкционированного доступа согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года №587 | Предотвращение террористических актов, несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и водоотведения города |
| 12 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды | В отдельных пробах воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора зафиксировано превышение установленных нормативов по содержанию железа и марганца. При транспортировке такой воды по металлическим трубам с наличием железобактерий концентрация железа увеличивается, в ряде случаев наблюдается отклонение качества воды у потребителей левобережной части города по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) | Достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л) |
| 13 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н.Шишка | Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов | Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной |
| 14 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул.Уральской | Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов | Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 15 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 200мм по парку у Вечного огня на участке от пр.Ленина до ул. Грязнова | Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов | Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 16 | Система водоснабжения северо-западной части г.Магнитогорска. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150мм по шоссе Дачное от ул.Автомобилистов до ул.Малиновой | Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов | Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 17 | Замена питьевого водопровода диаметром Ду300мм от ул.Лермонтова до ул.Концевой | Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиленовый с увеличением пропускной способности для возможности подключения новых объектов | Снижение аварийности на водопроводных сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и организаций. Увеличение срока эксплуатации водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет и увеличение пропускной способности |
|  | Водоотведение |  |  |
| 18 | Замена хозфекального коллектора Ду1200мм по ул. Труда от пр.Ленина до ул.Калмыкова | Год ввода в эксплуатацию – 1982 год. Износ железобетонных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города на 2-ую очередь правобережных очистных сооружений. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет |
| 19 | Канализационная насосная станция №16. Электроснабжение 10кВ от электроподстанции №58 | Канализационные насосные станции относятся к 1-ой категории надежности отведения бытовых стоков, что требует электроснабжение от двух независимых вводов электроснабжения. Необходима замена второго ввода электроснабжения | Повышение надежности энергообеспечения системы водоотведения |
| 20 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от ул. Завенягина до канализационной насосной станции №16 | Год ввода в эксплуатацию – 1964 год. Износ железобетон-ных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города от ул.Труда до канализационной станции №16. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонного коллектора на полиэтиленовый и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет. Увеличение пропускной способности на 542,88 куб.м в час |
| 21 | Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений. Станция УФ-обеззараживания сточных вод | Необходимость перехода от обеззараживания опасным жидким хлором к безопасному обеззараживанию бытовых стоков ультрафиолетовым излучением | Безопасный метод обеззараживания бытовых стоков. Улучшение экологической безопасности |
| 22 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения | Необходимость разгрузки правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб.м в сутки, возможность перераспределения сточных вод на время ремонта, переброски бытовых стоков правого берега для разбавления преимущественно промышленных стоков левобережья и улучшения работы левобережных очистных сооружений | Обеспечение принятия дополнительных объемов сточных вод на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города. Улучшение работы правобережных и левобережных очистных сооружений |
| 23 | Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений | Год ввода в эксплуатацию – 1939 год. Износ – 100 процентов. Имеется рабочая документация 1 этапа (включая реконструкцию аэротенков, вторичных отстойников, воздуходувной станции), необходимо выполнение строительно-монтажных работ | Достижение качественных показателей очистки сточных вод. Увеличение мощности очистных сооружений до 55 тыс.куб.м в сутки |
| 24 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 600-800 мм по парку у Вечного огня | Износ железобетонных труб - 100 процентов Из-за коррозии свода коллектора требуется его замена с увеличением диаметра до 1000мм и пропускной способности для возможности подключения строящихся объектов | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 25 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции № 12 | Износ железобетонных труб - 100 процентов Из-за коррозии свода коллектора требуется его замена с увеличением диаметра до 800мм и пропускной способности для возможности подключения строящихся объектов | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 26 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду300мм от ул.Маяковского, 28 до пр.Пушкина | Износ труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды левобережной частей города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые с увеличением диаметра для подключения новых объектов и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 27 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курской, 18 | Износ железобетонных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды левобережной частей города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые с увеличением диаметра для подключения новых объектов и изменение трассы в связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт | Снижение аварийности на канализационных сетях. Предотвращение загрязнения окружающей среды бытовыми стоками. Увеличение срока службы коллектора до 50 лет и увеличение пропускной способности |
| 28 | Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь | Необходимость реконструкции очистных сооружений с изменением технологии очистки для улучшения качества сбрасываемых стоков (реконструкция здания решеток, аэротенков 1-ой и 2-ой очереди, строительство станции УФ-обеззараживания) | Достижение качественных показателей очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты рыбохозяйственного назначения |
| 29 | Оптимизация системы транспортировки бытовых стоков | Требуется организация оптимального оперативного управления системой с целью снижения затрат электроэнергии путем организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования транспортировки стоков и экономии электроэнергии, замены электрооборудования | Снижение затрат электроэнергии до 9%, повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение надёжности работы электрооборудования |

5) в главе 6:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В 2011 году К инфл. = 9,9%, в 2012 году К инфл. = 8,7%, в 2013 году К инфл. = 7,7%, в 2014 году К инфл. = 7,4%, в 2015году К инфл. = 6,9%.»;

таблицу  «Объемы финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам» изложить в следующей редакции:

| «ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ |
| --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятия | Стоимостные показатели и источники финансирования | Планируемые изменения, тыс.руб.(без НДС) |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Магнитогорска.Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону поглощения источника, в том числе проектно-изыскательские работы | Заключение экспертизы проектной документации №74-1-4-0425-11 от 06.05.2011г. (стоимость строительно-монтажных работ в ценах 4 квартала 2010г. - 129479,73 тыс.руб без НДС). Стоимость работ согласно муниципальному контракту №33/11 от 08.02.2011 г. – 109 264 тыс.руб. без НДС | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 99 166 | 96 224 | 2 942 | - | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 10 098 | 9 526 | 572 | - | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 109 264 | 105 750 | 3 514 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 109 264 | 105 750 | 3 514 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет города | 109 264 | 105 750 | 3 514 | - | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 109 264 | 105 750 | 3 514 | - | - | - |
| 2 | Гидрогеологические исследования на месторождении подземных вод (Верхне-Кизильское, Янгельское и Усть-Янгельское месторождения) | Экспертное заключение №230.10 от 01.11.2010г. Стоимость работ - 36 671,140 тыс.руб. Стоимость работ согласно муниципальному контракту №56/11 от 01.03.2011г. - 22 033 тыс.руб. без НДС | Сметная стоимость в ценах 2010года | 19 462 | 12 723 | 6 739 | - | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2 571 | 1 260 | 1 311 | - | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 22 033 | 13 983 | 8 050 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 22 033 | 13 983 | 8 050 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет города | 22 033 | 13 983 | 8 050 | - | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 22 033 | 13 983 | 8 050 | - | - | - |
| 3 | г.Магнитогорск. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над водозаборными скважинами | Смета № 901-1-8322-ССР.1 Заключение экспертизы проектной документации №74-1-3-0445-11 (стоимость 60953,639 тыс.руб в ценах 4 кв.2010г. без НДС, проектирование и строительство) | Сметная стоимость в ценах 2010года | 39 607 | 26 813 | 6 634 | 6 160 | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 5 710 | 2 654 | 1 291 | 1 765 | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 45 317 | 29 467 | 7 925 | 7 925 | - | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 45 317 | 29 467 | 7 925 | 7 925 | - | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 11 329 | 7 367 | 1 981 | 1 981 | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств предприятия, из них: | 56 646 | 6 834 | 9 906 | 9 906 | - | - |
|  |  |  | прибыль предприятия | 18 626 | 17 626 | 500 | 500 | - | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 38 020 | 9 208 | 9 406 | 9 406 | - | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 914 | 462 | 226 | 226 | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 38 934 | 19 670 | 9 632 | 9 632 | - | - |
|  |  |  | плата за подключение | 38 934 | 19 670 | 9 632 | 9 632 | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 57 560 | 37 296 | 10 132 | 10 132 | - | - |
| 4 | Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод. 1 этап | Смета аналог №901-1-8322-ССР.1 (стоимость 158 000 тыс.руб в ценах 4 кв. 2010 г. без НДС, проектирование и строительство, начало работ). | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 79 266 | - | - | 4 266 | 30 000 | 45 000 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 34 149 | - | - | 1 223 | 11 454 | 21 472 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 113 415 | - | - | 5 489 | 41 454 | 66 472 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 51 713 | - | - | - | 15 348 | 36 365 |
|  |  |  | областной бюджет | 33 129 | - | - | - | 7 674 | 25 456 |
|  |  |  | бюджет города | 18 583 | - | - | - | 7 674 | 10 910 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 61 702 | - | - | 5 489 | 26 106 | 30 106 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 15 425 | - | - | 1 372 | 6 527 | 7 527 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств предприятия, из них: | 77 127 | - | - | 6 861 | 32 633 | 37 633 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 17 500 | - | - | 2 500 | 5 000 | 10 000 |
|  |  |  | Сумма кредита | 59 627 | - | - | 4 361 | 27 633 | 27 633 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 1 430 | - | - | 104 | 663 | 663 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 61 057 | - | - | 4 465 | 28 296 | 28 296 |
|  |  |  | плата за подключение | 61 057 | - | - | 4 465 | 28 296 | 28 296 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 130 270 | - | - | 6 965 | 48 644 | 74 661 |
| 5 | Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду600мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» (смета №72/12 стоимость работ в ценах 2001 г. – 11407 тыс.руб.в ценах 1кв 2012 г.- 64 770 проектирование -3000 тыс.руб.). Протяженность 5,5 км, проектирование и строительство. | Итого сметная стоимость в ценах 2010года | 56 730 | - | 2 359 | 27 185 | 27 186 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 18 630 | - | 459 | 7 791 | 10 380 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 75 360 | - | 2 818 | 34 976 | 37 566 | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 43 813 | - | - | 20 611 | 23 202 | - |
|  |  |  | бюджет города | 43 813 | - | - | 20 611 | 23 202 | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 31 547 | - | 2 818 | 14 365 | 14 364 | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 7 887 | - | 705 | 3 591 | 3 591 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 39 434 | - | 3 523 | 17 956 | 17 955 | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 39 433 | - | 3 522 | 17 956 | 17 955 | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 946 | - | 85 | 431 | 431 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 40 380 | - | 3 607 | 18 387 | 18 386 | - |
|  |  |  | плата за подключение | 40 380 | - | 3 607 | 18 387 | 18 386 | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 84 193 | - | 3 607 | 38 998 | 41 588 | - |
| 6 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | Смета-аналог №25-10-Р (стоимость 1п.м Ду800 в ц.2001 г-5,160 тыс.руб.) стоимость строительства-107245 тыс.руб. (Кинф.=4,33, К=1,2 на факт.стоимость трубы) уточняется проектированием. Протяженность 4км, проектирование и строительство | Итого сметная стоимость в ценах 2010года | 30 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 11 456 | - | - | 2 866 | 3 818 | 4 772 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 41 456 | - | - | 12 866 | 13 818 | 14 772 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 41 456 | - | - | 12 866 | 13 818 | 14 772 |
|  |  |  | бюджет города | 41 456 | - | - | 12 866 | 13 818 | 14 772 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 41 456 | - | - | 12 866 | 13 818 | 14 772 |
| 7 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на диаметр Ду500мм | Смета-аналог 65-10-Р (стоимость 1п.м Ду500 в ц.2001 г-3,57 тыс.руб.) стоимость строительства- 182 070тыс.руб. (Кинф.=4,25, К=1,2 на стоимость материалов) Стоимость проектирования - 13 000 тыс.руб. Протяженность 10км, проектирование и строительство, 1этап | Итого сметная стоимость в ценах 2010года | 152 000 | - | 27 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 53 939 | - | 5 255 | 10 031 | 17 181 | 21 472 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 205 939 | - | 32 255 | 45 031 | 62 181 | 66 472 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 155 018 | - | 24 255 | 45 031 | 46 556 | 39 176 |
|  |  |  | бюджет города | 155 018 | - | 24 255 | 45 031 | 46 556 | 39 176 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 50 921 | - | 8 000 | - | 15 625 | 27 296 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 12 730 | - | 2 000 | - | 3 906 | 6 824 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств предприятия, из них: | 63 651 |  | 10 000 | - | 19 531 | 34 120 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 53 651 | - | - | - | 19 531 | 34 120 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 1 288 | - | - | - | 469 | 819 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 54 939 | - | - | - | 20 000 | 34 939 |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 54 939 | - | - | - | 20 000 | 34 939 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 219 957 | - | 34 255 | 45 031 | 66 556 | 74 115 |
| 8 | Оптимизация системы добычи питьевой воды | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 118 718 | - | - | 32 644 | 49 644 | 36 430 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 45 693 | - | - | 9 356 | 18 954 | 17 383 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 164 411 | - | - | 42 000 | 68 598 | 53 813 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 152 000 | - | - | 42 000 | 64 000 | 46 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 112 000 |  |  | 35 000 | 44 800 | 32 200 |
|  |  |  | бюджет города | 40 000 | - | - | 7 000 | 19 200 | 13 800 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 12 411 | - | - | - | 4 598 | 7 813 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 3 103 | - | - | - | 1 150 | 1 953 |
|  |  |  | Сумма кредита | 15 514 | - | - | - | 5 748 | 9 766 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 372 | - | - | - | 138 | 234 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 15 886 | - | - | - | 5 886 | 10 000 |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 15 886 | - | - | - | 5 886 | 10 000 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 167 886 | - | - | 42 000 | 69 886 | 56 000 |
| 9 | Оптимизация системы транспортировки питьевой воды | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 123 245 | - | - | 42 748 | 57 606 | 22 891 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 45 168 | - | - | 12 251 | 21 994 | 10 922 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 168 413 | - | - | 54 999 | 79 600 | 33 813 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 156 001 | - | - | 54 999 | 75 001 | 26 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 114 201 | - | - | 41 500 | 54 501 | 18 200 |
|  |  |  | бюджет города | 41 799 | - | - | 13 499 | 20 500 | 7 800 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 12 412 | - | - | - | 4 599 | 7 813 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 3 103 | - | - | - | 1 150 | 1 953 |
|  |  |  | Сумма кредита | 15 515 | - | - | - | 5 749 | 9 766 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 372 | - | - | - | 138 | 234 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 15 887 | - | - | - | 5 887 | 10 000 |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 15 887 | - | - | - | 5 887 | 10 000 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 171 888 | - | - | 54 999 | 80 888 | 36 000 |
| 10 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 25 525 | - | 5 525 | 10 000 | 10 000 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 7 759 | - | 1 075 | 2 866 | 3 818 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 33 284 | - | 6 600 | 12 866 | 13 818 | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 30 084 | - | 5 000 | 11 266 | 13 818 | - |
|  |  |  | областной бюджет | 12 542 | - | - | 5 633 | 6 909 | - |
|  |  |  | бюджет города | 17 542 | - | 5 000 | 5 633 | 6 909 | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных средств | 3 200 | - | 1 600 | 1 600 | - | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 800 | - | 400 | 400 | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных средств предприятия, из них: | 4 000 |  | 2 000 | 2 000 | - | - |
|  |  |  | прибыль предприятия | 4 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 34 084 | - | 7 000 | 13 266 | 13 818 | - |
| 11 | Создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 78 000 | - | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 29 784 | - | - | 7 452 | 9 927 | 12 406 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 107 784 | - | - | 33 452 | 35 927 | 38 406 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 107 784 | - | - | 33 452 | 35 927 | 38 406 |
|  |  |  | областной бюджет | 73 065 | - | - | 23 416 | 25 149 | 24 500 |
|  |  |  | бюджет города | 34 719 | - | - | 10 035 | 10 778 | 13 906 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 107 784 | - | - | 33 452 | 35 927 | 38 406 |
| 12 | Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал». Проектирование и строительство | Сметная стоимость в ценах 2010года | 99 251 | - | 5 357 | 61 635 | 32 259 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 31 024 | - | 1 043 | 17 664 | 12 317 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 130 275 | - | 6 400 | 79 299 | 44 576 | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 48 771 | - | - | 23 403 | 25 368 | - |
|  |  |  | областной бюджет | 34 140 | - | - | 16 382 | 17 757 | - |
|  |  |  | бюджет города | 14 631 | - | - | 7 021 | 7 610 | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 70 325 | - | 6 400 | 44 717 | 19 208 | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 17 581 | - | 1 600 | 11 179 | 4 802 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 87 906 | - | 8 000 | 55 896 | 24 010 | - |
|  |  |  | прибыль предприятия | 18 000 | - | 8 000 | 5 000 | 5 000 | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 69 906 |  | - | 50 896 | 19 010 | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 8 198 | - | - | 4 042 | 4 156 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 78 104 | - | - | 54 938 | 23 166 | - |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 78 104 | - | - | 54 938 | 23 166 | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 144 875 | - | 8 000 | 83 341 | 53 534 | - |
| 13 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н.Шишка | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» ( смета №12/12 стоимость работ в ценах 2001г. - 1192 тыс.руб. проектирование - 150 тыс.руб.). Протяженность 0,7 км, проектирование и строительство | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 3 824 | - | - | - | 1 174 | 2 650 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1 713 | - | - | - | 448 | 1 264 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 5 537 | - | - | - | 1 622 | 3 914 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 5 536 | - | - | - | 1 622 | 3 914 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 1 384 | - | - | - | 406 | 979 |
|  |  |  | Сумма кредита | 6 921 | - | - | - | 2 028 | 4 893 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 167 | - | - | - | 49 | 118 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 7 088 | - | - | - | 2 077 | 5 011 |
|  |  |  | плата за подключение | 7 088 | - | - | - | 2 077 | 5 011 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 7 088 | - | - | - | 2 077 | 5 011 |
| 14 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул.Уральской | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» ( смета №13/12 стоимость работ в ценах 2001г. - 1045 тыс.руб, проектирование- 150 тыс.руб). Протяженность 0,7км, проектирование и строительство | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 3 530 | - | - | 821 | 2 709 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1 270 | - | - | 235 | 1 034 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 4 800 | - | - | 1 056 | 3 743 | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 4 799 | - | - | 1 056 | 3 743 | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 1 200 | - | - | 264 | 936 | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 5 999 | - | - | 1 320 | 4 679 | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 145 | - | - | 32 | 113 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 6 144 | - | - | 1 352 | 4 792 | - |
|  |  |  | плата за подключение | 6 144 | - | - | 1 352 | 4 792 | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 6 144 | - | - | 1 352 | 4 792 | - |
| 15 | Реконструкция и модернизация водовода Ду 200мм по парку у Вечного огня на участке от пр.Ленина до ул. Грязнова | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» ( смета №22/12 стоимость работ в ценах 2001г. – 1089 тыс.руб., проектирование-250тыс.руб.). Участок от пр.Ленина до ул.Грязнова, протяженность 1км, проектирование и строительство | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 3 411 | - | 1 277 | 2 134 | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 860 | - | 249 | 612 | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 4 271 | - | 1 526 | 2 746 | - | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 4 271 | - | 1 526 | 2 746 | - | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 1 068 | - | 381 | 686 | - | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 5 339 | - | 1 907 | 3 432 | - | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 128 | - | 46 | 82 | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 5 467 | - | 1 953 | 3 514 | - | - |
|  |  |  | плата за подключение | 5 467 | - | 1 953 | 3 514 | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 5 467 | - | 1 953 | 3 514 | - | - |
| 16 | Система водоснабжения северо-западной части г.Магнитогорска. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150мм по шоссе Дачное от ул.Автомобилистов до ул.Малиновой | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» ( смета №22/12 стоимость работ в ценах 2001 г. – 1736 тыс.руб., проектирование-400тыс.руб). Протяженность 1,8 км, проектирование и строительство | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 6 539 | - | - | 873 | 5 666 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2 414 | - | - | 250 | 2 163 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 8 953 | - | - | 1 123 | 7 829 | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 8 952 | - | - | 1 123 | 7 829 | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 2 238 | - | - | 281 | 1 957 | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 11 190 | - | - | 1 404 | 9 786 | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 270 | - | - | 34 | 236 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 11 460 | - | - | 1 438 | 10 022 | - |
|  |  |  | плата за подключение | 11 460 | - | - | 1 438 | 10 022 | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 11 460 | - | - | 1 438 | 10 022 | - |
| 17 | Замена питьевого водопровода диаметром Ду300мм по ул.Лермонтова до ул.Концевой | Смета-аналог №ВК-2271-НВ-ЛС (стоимость 1п.м. в ц.2001г-0,7 тыс.руб.) Стоимость строительства- 4714 тыс.руб., стоимость проектирования 350 тыс.руб. (с Кинф.=4,81, К=1,4 на факт. стоимость трубы) Протяженность 1км, проектирование и строительство | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 4 283 | - | - | - | 749 | 3 534 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1 972 | - | - | - | 286 | 1 686 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 6 255 | - | - | - | 1 035 | 5 220 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 6 252 | - | - | - | 1 032 | 5 220 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 1 563 | - | - | - | 258 | 1 305 |
|  |  |  | Сумма кредита | 7 815 | - | - | - | 1 290 | 6 525 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 192 | - | - | - | 35 | 157 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 8 007 | - | - | - | 1 325 | 6 682 |
|  |  |  | плата за подключение | 8 007 | - | - | - | 1 325 | 6 682 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 8 007 | - | - | - | 1 325 | 6 682 |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Инвестиции всего, в том числе: | 1 329 415 | 157 029 | 76 510 | 347 355 | 442 875 | 305 646 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 411 478 | 37 296 | 35 691 | 103 726 | 129 837 | 104 928 |
|  |  |  | Инвестиции за счет платы за подключение | 178 536 | 19 670 | 15 191 | 38 788 | 64 898 | 39 989 |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 164 816 | 0 | 0 | 54 938 | 54 939 | 54 939 |
|  |  |  | Инвестиции за счет прибыли предприятия | 68 126 | 17 626 | 20 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 917 936 | 119 733 | 40 819 | 243 628 | 313 038 | 200 718 |
|  |  |  | областной бюджет | 379 077 | 0 | 0 | 121 932 | 156 790 | 100 356 |
|  |  |  | бюджет города | 538 859 | 119 733 | 40 819 | 121 697 | 156 248 | 100 363 |
|  | Водоотведение |
| 18 | Замена хоз.фекального коллектора Ду1200мм по ул. Труда от пр.Ленина до ул.Калмыкова | Заключение государственной экспертизы проектной документации №74-1-3-0405-11 от 29.04.2011г. Стоимость работ 12619,39 тыс.руб в ценах 4 кв. 2010 г. Без НДС | Итого сметная стоимость в ценах 2010года | 12 402 | - | 12 402 | - | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2 414 | - | 2 414 | - | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 14 816 | - | 14 816 | - | - | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 14 816 | - | 14 816 | - | - | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 3 704 | - | 3 704 | - | - | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 18 520 | - | 18 520 | - | - | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 444 | - | 444 | - | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 18 964 | - | 18 964 | - | - | - |
|  |  |  | плата за подключение | 18 964 | - | 18 964 | - | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 18 964 | - | 18 964 | - | - | - |
| 19 | г.Магнитогорск. Канализационная насосная станция №16 Электроснабжение 10кВ от электроподстанции №58 | Смета №407-8115, Заключение государственной экспертизы проектной документации №74-1-3-0282-10 от 16.04.2010 г. Стоимость работ 8057,29 тыс.руб в ценах 4 кв. 2009г. Стоимость работ согласно муниципальному контракту №42/12 от 19.03.2011г. - 8380,365 тыс.руб без НДС | Сметная стоимость в ценах 2010 года | 7 015 | - | 7 015 | - | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 1 365 | - | 1 365 | - | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 8 380 | - | 8 380 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 8 380 | - | 8 380 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет города | 8 380 | - | 8 380 | - | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 8 380 | - | 8 380 | - | - | - |
| 20 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от ул.Завенягина до канализационной насосной станции №16 | Заключение государственной экспертизы проектной документации №74-1-5-0250-12 от 19.05.2012г. Стоимость работ 110 450,88тыс.руб в ценах 3 кв. 2011г. без.НДС. Протяженность 2,8км. Строительство | Сметная стоимость в ценах 2010года | 100 499 | - | 10 715 | 44 892 | 44 892 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 32 091 | - | 2 085 | 12 866 | 17 140 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 132 590 | - | 12 800 | 57 758 | 62 032 | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 91 427 | - | - | 45 611 | 45 816 | - |
|  |  |  | областной бюджет | 45 713 | - | - | 22 805 | 22 908 | - |
|  |  |  | бюджет города | 45 713 | - | - | 22 805 | 22 908 | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 41 163 | - | 12 800 | 12 147 | 16 216 | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 10 291 | - | 3 200 | 3 037 | 4 054 | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 51 454 | - | 16 000 | 15 184 | 20 270 | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 1 235 | - | 384 | 364 | 486 | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 52 688 | - | 16 384 | 15 548 | 20 756 | - |
|  |  |  | плата за подключение | 52 688 | - | 16 384 | 15 548 | 20 756 | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 144 115 | - | 16 384 | 61 159 | 66 572 | - |
| 21 | Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений канализации. Станция УФ-обеззараживания сточных вод | Смета №270, Заключение государственной экспертизы проектной документации № 74-1-3-0878-10 от 13.09.2010г Общая стоимость - 32126 тыс.руб.в ценах 4кв.2009г. | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 32 126 | - | - | 20 000 | 12 126 | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 10 362 | - | - | 5 732 | 4 630 | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 42 488 | - | - | 25 732 | 16 756 | - |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 42 488 | - | - | 25 732 | 16 756 | - |
|  |  |  | областной бюджет | 29 741 | - | - | 18 012 | 11 729 | - |
|  |  |  | бюджет города | 12 746 | - | - | 7 720 | 5 027 | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 42 488 | - | - | 25 732 | 16 756 | - |
| 22 | Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков | Заключение экспертизы проектной документации №334/2-385/06 от 08.06.07г. Стоимость строительства в ц. 2001 г.- 20592,9 тыс.руб., в текущ.ц.- 89167 тыс.руб. (с Кинф.=4,33). Протяженность 6,5км | Итого сметная стоимость в ценах 2010года | 89 167 | - | - | 30 000 | 30 000 | 29 167 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 33 969 | - | - | 8 598 | 11 454 | 13 917 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 123 136 | - | - | 38 598 | 41 454 | 43 084 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 98 599 | - | - | 30 551 | 33 407 | 34 641 |
|  |  |  | бюджет города | 98 599 | - | - | 30 551 | 33 407 | 34 641 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 24 538 | - | - | 8 047 | 8 047 | 8 443 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 6 134 | - | - | 2 012 | 2 012 | 2 111 |
|  |  |  | Сумма кредита | 30 672 | - | - | 10 059 | 10 059 | 10 554 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 736 | - | - | 241 | 241 | 253 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 31 407 | - | - | 10 300 | 10 300 | 10 807 |
|  |  |  | плата за подключение | 31 407 | - | - | 10 300 | 10 300 | 10 807 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 130 006 | - | - | 40 851 | 43 707 | 45 448 |
| 23 | Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» ( 1 200 000 тыс.руб. - стоимость реконструкции в полном объеме) | Сметная стоимость в ценах 2010года | 23 591 | - | - | 7 894 | 7 350 | 8 347 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 9 051 | - | - | 2 262 | 2 806 | 3 983 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 32 642 | - | - | 10 156 | 10 156 | 12 330 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 32 642 | - | - | 10 156 | 10 156 | 12 330 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 5 078 | - | - | 2 539 | 2 539 | 3 083 |
|  |  |  | Сумма кредита | 8 161 | - | - | 12 695 | 12 695 | 15 413 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 979 | - | - | 305 | 305 | 370 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, в том числе: | 41 783 | - | - | 13 000 | 13 000 | 15 783 |
|  |  |  | плата за подключение | 41 783 | - | - | 13 000 | 13 000 | 15 783 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 41 783 | - | - | 13 000 | 13 000 | 15 783 |
| 24 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду600-800мм по парку у Вечного огня | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» ( смета- аналог, стоимость работ в ценах 2012 г. - 8000 тыс.руб без НДС, проектирование-1000тыс.руб) Протяженность 0,94км, проектирование и строительство | Итого сметная стоимость в ценах 2010года | 7 447 | - | 837 | 6 610 | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2 057 | - | 163 | 1 894 | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 9 504 | - | 1 000 | 8 504 | - | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 9 504 | - | 1 000 | 8 504 | - | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 2 376 | - | 250 | 2 126 | - | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 11 880 | - | 1 250 | 10 630 | - | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 285 | - | 30 | 255 | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 12 165 | - | 1 280 | 10 885 | - | - |
|  |  |  | плата за подключение | 12 165 | - | 1 280 | 10 885 | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 12 165 | - | 1 280 | 10 885 | - | - |
| 25 | Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду500-600мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции №12 | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» (смета №15/12 стоимость работ в ценах 2012 г. – 8168 тыс.руб. без НДС, проектирование-1000тыс.руб.). Протяженность 1,1км, проектирование и строительство | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 7 627 | - | 837 | 6 790 | - | - |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 2 109 | - | 163 | 1 946 | - | - |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 9 736 | - | 1 000 | 8 736 | - | - |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 9 736 | - | 1 000 | 8 736 | - | - |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 2 434 | - | 250 | 2 184 | - | - |
|  |  |  | Сумма кредита | 12 170 | - | 1 250 | 10 920 | - | - |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 291 | - | 30 | 261 | - | - |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 12 461 | - | 1 280 | 11 181 | - | - |
|  |  |  | плата за подключение | 12 461 | - | 1 280 | 11 181 | - | - |
|  |  |  | Всего инвестиций | 12 461 | - | 1 280 | 11 181 | - | - |
| 26 | Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду300мм от ул.Маяковского, 28 до ул.Пушкина | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» (смета-аналог, стоимость работ в ценах 2012 г. - 9 656 тыс.руб. без НДС, проектирование- 1000 тыс.руб.). Протяженность 0,82км, проектирование и строительство | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 8 167 | - | - | - | 903 | 7 264 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 3 811 | - | - | - | 345 | 3 466 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 11 978 | - | - | - | 1 248 | 10 730 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 11 978 | - | - | - | 1 248 | 10 730 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 2 995 | - | - | - | 312 | 2 683 |
|  |  |  | Сумма кредита | 14 974 | - | - | - | 1 560 | 13 413 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 359 | - | - | - | 37 | 323 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 15 333 | - | - | - | 1 597 | 13 736 |
|  |  |  | плата за подключение | 15 333 | - | - | - | 1 597 | 13 736 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 15 333 | - | - | - | 1 597 | 13 736 |
| 27 | Развитие жилой застройки левобережной части города.Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул.Ярославского до ул.Курская, 18 | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» (стоимость работ в ценах 2012 г. – 1313 тыс.руб без НДС, проектирование- 200 тыс.руб). Протяженность 0,370км, проектирование и строительство | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 1 116 | - | - | - | 271 | 845 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 506 | - | - | - | 103 | 403 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 1 622 | - | - | - | 374 | 1 248 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 1 622 | - | - | - | 374 | 1 248 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 406 | - | - | - | 94 | 312 |
|  |  |  | Сумма кредита | 2 028 | - | - | - | 468 | 1 560 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 49 | - | - | - | 12 | 37 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 2 077 | - | - | - | 480 | 1 597 |
|  |  |  | плата за подключение | 2 077 | - | - | - | 480 | 1 597 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 2 077 | - | - | - | 480 | 1 597 |
| 28 | Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь | ССР - аналог реконструкции о/с г.Оренбурга в ц.2001г. – 43746 тыс.руб. Строительство в текущ.ценах 2012 г.- 224 584 тыс.руб . без НДС | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 188 223 | - | - | 54 267 | 47 787 | 86 169 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 74 914 | - | - | 15 553 | 18 245 | 41 116 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 263 137 | - | - | 69 820 | 66 032 | 127 285 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 183 314 | - | - | 29 186 | 46 576 | 107 552 |
|  |  |  | областной бюджет | 128 320 | - | - | 20 430 | 32 603 | 75 286 |
|  |  |  | бюджет города | 54 994 | - | - | 8 756 | 13 973 | 32 266 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 79 822 | - | - | 40 634 | 19 456 | 19 733 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 19 956 | - | - | 10 158 | 4 864 | 4 933 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 99 778 | - | - | 50 792 | 24 320 | 24 666 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 7 500 | - | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
|  |  |  | Сумма кредита | 92 278 | - | - | 48 292 | 21 820 | 22 166 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 11 978 | - | - | 3 836 | 4 244 | 3 898 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 104 256 | - | - | 52 128 | 26 064 | 26 064 |
|  |  |  | надбавка к тарифу | 104 256 | - | - | 52 128 | 26 064 | 26 064 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 295 070 | - | - | 83 814 | 75 140 | 136 116 |
| 29 | Оптимизация системы транспортировки бытовых стоков | Предварительный расчет выполнен специалистами МП трест «Водоканал» | Итого сметная стоимость в ценах 2010 года | 126 000 | - | - | 16 000 | 55 000 | 55 000 |
|  |  |  | Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции | 51 828 | - | - | 4 586 | 20 999 | 26 243 |
|  |  |  | Сметная стоимость с учетом инфляции | 177 828 | - | - | 20 586 | 75 999 | 81 243 |
|  |  |  | Бюджетные средства, из них: | 131 104 | - | - | 18 586 | 53 637 | 58 881 |
|  |  |  | областной бюджет | 68 010 | - | - | 13 010 | 30 000 | 25 000 |
|  |  |  | бюджет города | 63 094 | - | - | 5 576 | 23 637 | 33 881 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств | 46 725 | - | - | 2 000 | 22 362 | 22 362 |
|  |  |  | Налог на прибыль 20% | 11 681 | - | - | 500 | 5 591 | 5 591 |
|  |  |  | Итого инвестиций предприятия за счет собственных и привлеченных средств, из них: | 58 406 | - | - | 2 500 | 27 953 | 27 953 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и средств, в том числе: | 58 406 | - | - | 2 500 | 27 953 | 27 953 |
|  |  |  | прибыль предприятия | 7 500 | - | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
|  |  |  | Инвестиции предприятия за счет привлеченных средств | 50 906 | - | - | - | 25 453 | 25 453 |
|  |  |  | Сумма кредита | 50 906 | - | - | - | 25 453 | 25 453 |
|  |  |  | Затраты на компенсацию процентов по кредиту | 1 222 | - | - | - | 611 | 611 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет привлеченных средств, из них: | 52 128 | - | - | - | 26 064 | 26 064 |
|  |  |  | надбавка к тарифу | 52 128 | - | - | - | 26 064 | 26 064 |
|  |  |  | Всего инвестиций | 190 732 | - | - | 21 086 | 82 201 | 87 445 |
|  | ИТОГО по водоотведению |  | Инвестиции всего, в том числе: | 913 574 | - | 46 288 | 267 708 | 299 453 | 300 125 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 358 263 | - | 37 908 | 118 043 | 103 261 | 99 051 |
|  |  |  | Инвестиции за счет платы за подключение | 186 879 | - | 37 908 | 60 915 | 46 133 | 41 923 |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 156 384 | - | - | 52 128 | 52 128 | 52 128 |
|  |  |  | Инвестиции за счет прибыли предприятия | 15 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  | Инвестиции за счет бюджета, в том числе: | 555 311 | - | 8 380 | 149 665 | 196 192 | 201 074 |
|  |  |  | областной бюджет | 271 785 | - | - | 74 258 | 97 240 | 100 286 |
|  |  |  | бюджет города | 283 526 | - | 8 380 | 75 407 | 98 952 | 100 787 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению |  | Инвестиции всего, в том числе: | 2 242 988 | 157 029 | 122 798 | 615 063 | 742 328 | 605 771 |
|  |  |  | Итого инвестиции предприятия за счет собственных и привлеченных средств, в том числе: | 769 741 | 37 296 | 73 600 | 221 769 | 233 098 | 203 979 |
|  |  |  | Инвестиции за счет платы за подключение | 365 415 | 19 670 | 53 100 | 99 703 | 111 031 | 81 912 |
|  |  |  | Инвестиции за счет надбавки к тарифу | 321 200 | 0 | 0 | 107 066 | 107 067 | 107 067 |
|  |  |  | Инвестиции за счет прибыли предприятия | 83 126 | 17 626 | 20 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  | Инвестиции за счет бюджета, в том числе: | 1 473 247 | 119 733 | 49 199 | 393 294 | 509 230 | 401 792 |
|  |  |  | областной бюджет | 650 862 | 0 | 0 | 196 190 | 254 031 | 200 642 |
|  |  |  | бюджет города | 822 385 | 119 733 | 49 199 | 197 104 | 255 199 | 201 150 |

- 6) главу 7 изложить в следующей редакции:

## «7. «ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 2 242 988 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 650 862 тыс.рублей;

бюджет города – 822 385 тыс.рублей;

за счет средств предприятия – 769 741 тыс.рублей, в том числе:

плата за подключение объектов к системам коммунального водоснабжения и  водоотведения – 365 415 тыс. рублей;

надбавка к тарифам на оказание услуг водоснабжения и водоотведения – 321 200 тыс. рублей;

прибыль предприятия – 83 126 тыс.рублей.

### Объём инвестиций за счёт платы за подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения

Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоснабжения составляет 178 536 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  19 670  тыс. рублей;

в 2012 году –  15 191 тыс. рублей;

в 2013 году –  38 788  тыс. рублей;

в 2014 году –  64 898  тыс. рублей;

в 2015 году –  39 989  тыс.рублей.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоотведения составляет 186 879 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  37 908  тыс. рублей;

в 2013 году –  60 915  тыс. рублей;

в 2014 году –  46 133  тыс. рублей;

в 2015 году –  41 923  тыс.рублей.

### Объём инвестиций за счёт надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения

# Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляет 164 816 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году – инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  54 938  тыс. рублей;

в 2014 году –  54 939  тыс. рублей;

в 2015 году –  54 939  тыс.рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на  услуги водоотведения составляет 156 384 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  52 128  тыс. рублей;

в 2014 году –  52 128  тыс. рублей;

в 2015 году –  52 128  тыс.рублей.

### Объём инвестиций за счёт средств и бюджета города и областного бюджета

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств бюджета города составляет 538 859 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 119 733  тыс. рублей;

в 2012 году –  40 819  тыс. рублей;

в 2013 году –  121 697  тыс. рубле;

в 2014 году –  156 248  тыс. рублей

в 2015 году –  100 363  тыс.рублей.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств областного бюджета составляет 379 077 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  121 932  тыс. рубле;

в 2014 году –  156 790  тыс. рублей;

в 2015 году –  100 356  тыс.рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств бюджета города составляет 283 526 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  8 380  тыс. рублей;

в 2013 году –  75 407 тыс. рублей;

в 2014 году –  98 952  тыс. рублей;

в 2015 году –  100 787  тыс.рублей.

Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств областного бюджета составляет 271 785 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  инвестирование отсутствует;

в 2012 году –  инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  74 258  тыс. рублей;

в 2014 году –  97 240  тыс. рублей;

в 2015 году –  100 286  тыс.рублей.

Инвестиции за счет прибыли предприятия

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет прибыли предприятия составляет 68 126 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 17 626  тыс. рублей;

в 2012 году – 20 500  тыс. рублей;

в 2013 году –  10 000  тыс. рублей;

в 2014 году – 10 000  тыс. рублей;

в 2015 году –  10 000  тыс.рублей.

# Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет прибыли предприятия составляет 15 000 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – инвестирование отсутствует;

в 2012 году – инвестирование отсутствует;

в 2013 году –  5 000  тыс. рублей;

в 2014 году –  5 000  тыс. рублей;

в 2015 году –  5 000  тыс. рублей.

## Предварительный расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения

### Набавка к тарифам муниципального предприятия трест «Водоканал»  на оказание услуг водоснабжения  рассчитывается по формуле:

= 164816 : 116069 = 1,42 рублей. (без НДС),

где:		-	 инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоснабжения (тыс. рублей);

- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации  Программы (2011-2015 годы), (тыс. куб.м).

Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,42 рублей на 1 куб.м питьевой воды (без НДС).

Набавка к тарифам муниципального предприятия трест «Водоканал» на оказание услуг водоотведения рассчитывается по формуле:

= 156384 : 109313 = 1,43 рублей (без НДС),

где:

-	 инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов системы водоотведения, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы системы водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоотведения, (тыс. рублей);

- объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы (2011-2015 годы), (тыс. куб.м).

Надбавка к тарифам на услуги водоотведения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,43 рублей на 1 куб.м сточных вод (без НДС).

## Предварительный расчет тарифов на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения () города  при увеличении мощности и  пропускной способности водопроводных сетей рассчитывается по формуле:

= 178 536 000: 801,368 = 222 789,03 рублей за 1 куб.м воды в час,

где:	- инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

-	планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м. куб. в час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения () города при увеличении пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:

# = 186 879 000: 863,395= 216 446,70 рублей за 1 куб.м бытовых стоков в час,

где:		 	-	инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей  (рубли);

-	планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (куб.м в час).»;

- 7) главу 8 изложить в следующей редакции:

- «8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В результате переброски стока реки Урал в зону поглощения источника будет осуществлена искусственная подпитка источника, сохранение объема забора воды в размере 98-92 тыс.куб.м в сутки и увеличение объемов забора воды из Мало-Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс.куб.м в сутки в многоводные годы;

Выполнение гидрогеологических исследований и оценка эксплуатационного запаса Усть-Янгельского месторождения подземных вод увеличит суммарный эксплуатационный запас  воды на 10-25 тыс.куб.м в сутки.

В результате гидрогеологических исследований Верхне-Кизильского месторождения подземных вод будут предложены мероприятия для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов.

В результате строительства насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского месторождения подземных вод увеличится  объем забора воды на 8 тыс.куб.м в сутки.

В результате строительства установки по обезжелезиванию воды на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе достигаются качественные показатели очистки питьевой воды  по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л).

В результате строительства напорного коллектора переброски бытовых стоков правобережной части города  диаметром 700 мм. (протяженностью 6,5 км.)  обеспечиваются:

- принятие дополнительных объёмов бытовых сточных вод (19,8 тыс. куб.м в сутки) на левобережные очистные сооружения из южных микрорайонов города (142а, 145, 147, 148, 149, 150), в которых планируется активное развитие жилищного строительства в связи с реализацей национального проекта  «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»;

- регулирование объёмов подачи сточных вод на очистные сооружения города;

- разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб.м в сутки с целью достижения качественных показателей очистки сточных вод;

- транспортировка бытовых сточных вод Ленинского и Правобережного районов города, минуя территорию ОАО «ММК», при этом снижается размер оплаты  муниципального предприятия трест «Водоканал» за транспортировку бытовых стоков;

- использование канализационного коллектора, проходящего по территории ОАО «ММК», только как резервного при аварийных ситуациях или ремонтных работах на основных коллекторах.

В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на левобережных очистных сооружениях значительно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.

В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;

- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 801,368 куб.м в час);

- снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек.

В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:

- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;

- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 723,6 куб.м в час).

В результате оптимизации систем добычи питьевой воды, ее транспортировки, транспортировки бытовых стоков достигается снижение затрат электроэнергии на 5960 тыс.кВт.ч (до 9%), снижение потерь воды, повышение надёжности электроснабжения насосных станций,

повышение надёжности работы электрооборудования.

В результате создания автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей будет возможна организация оперативного контроля за расходованием энергоресурсов и, как следствие, экономия электроэнергии в общем объеме с другими мероприятиями до 9%.

В результате выполнения реконструкции левобережных очистных сооружений  достигаются следующие показатели:

- увеличение  мощности с 47 тыс.куб.м в сутки до 55 тыс.куб.м в сутки (на 139,795 куб.м в час на период действия Программы);

- улучшение технологии очистки;

- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

В результате выполнения реконструкции правобережных очистных сооружений  достигаются следующие показатели :

- улучшение технологии очистки;

- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.

В результате создания технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города достигается предотвращение террористических актов и несанкционированного доступа на объекты».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, КСП, Регистр МНПА, МП трест «Водоканал», ИАО, в дело-2. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: Грищенко О.В., правовое управление, управление экономики, управление финансов, управление жилищно-коммунального хозяйства, служба внешних связей и молодежной политики (для опубликования).